Technical Rider 2009 / 2010

FRANZ K.

. Ansprechpartner:

- Management / Booking: ??

- Technik: Schmalenbach Veranstaltungstechnik…..

- Stefan Josefus, Postfach 1442, 58404 Witten, s.josefus@gmx.de

. Allgemeines:

Die Band FranzK. bringt nur Instrumente und Verstärker mit. Daher ist es sehr wichtig, dass alle Punkte dieser Bühnenanweisung genau erfüllt werden, da sonst ein Konzert nicht möglich ist.

. FranzK. Band vom Publikum aus gesehen:

Schlagzeug / Gesang 	- Stefan Josefus 	– hinten links (podest)

Percussions / Gesang 	- Tim Husung 		- hinten rechts (podest)

Gitarre / Gesang 	- Mick Hannes 	– vorne links

Bass / Gesang 		- Michael Grimm 	– vorne center

Gitarre / Gesang 	- Klaus Vanscheidt 	– vorne rechts

. FranzK. Crew:

FOH –Ton		- Jörg Meschede od. Peter Amoneit 	- immer dabei

FOH – Licht	- Christopher Schmalenbach		- immer dabei

Backline		- Ulli Hülle				- immer dabei

Monitor – Ton 	- Peter Amoneit			- zusätzlich bei extra Monitor-Mix.

. Zeiten:

- Aufbau Backline, Mikrofonierung, Licht, Linecheck – 2 Std.

- Soundcheck – 1 Std. (kein Publikum / Gäste)

- Zwischen Soundcheck und Show mindestens 1,5 Std. Pause

Für Festivals bitte Rücksprache halten.

. Helfer:

-Veranstalter stellt zum Ent- und Beladen, sowie für Auf- und Abbau der Backline 4 Helfer.

-Wenn weiteres Equipment von der Band mitgebracht wird (Ton, Licht, Podeste), werden mindestens 6 Helfer gestellt.

-Wichtig: Arbeitsbeginn für Helfer ist in voller Zahl zusammen mit der FranzK. Crew. Pausen und Arbeitsende nur nach Absprache Vorort.

. Backline:

-FranzK. bringt Backline und Instrumente selber mit.

-Parkplatz für großen Lieferwagen, 7,5 to LKW

.. Bühne, Podeste:

- Mindestgröße Bühne in Clubs: 6m Breit, 4m Tief

- Mindestgröße Bühne Open Air, Stadtfeste etc.: 8m Breit, 6m Tief, mit Überdachung!

- Mindestens einen seitlichen Bühnenaufgang via Treppe, vom Publikum nicht einsehbar.

- 1x Schlagzeugpodest 3m x 2m, Höhe: 50cm – 60cm

- 1x Percussionpodest 2m x 2m, Höhe: 40cm

- 2x Backstagezelt 4m x 3m mit Beleuchtung für Band und Lagerung von Instrumenten bei Open Air   Veranstaltungen.

- Alles ist bei Eintreffen der FranzK. Crew fertig aufgebaut!

. Beschallungsanlage / Ton:

Veranstalter stellt Beschallungsanlage mit allem Zubehör und Personal zur Bedienung, sowie Stromversorgung für Backline in folgendem Umfang:

- PA-System:

  - Bitte Rücksprache halten!

- Monitor:

  - 5x gleiche Monitorlautsprecher 15” 2” m. Endstufen (Weg 1-3, 5)

  - 1x Drumfill aktiv 15“2“ Top + 18” Sub m. Endstufe (Weg 4)

  - 7x 31 Band EQ bei Analogpulten

- Separater Monitormix (Optional):

  - 1x Monitormischpult 32 Inputs, 8 Mixbusse (am besten digital)

    - Bei Analogpulten bitte die zusätzlichen Geräte laut Input-Liste einplanen

    - Analogpulte können zwischen Soundcheck und Show, nur von FranzK. benutzt werden

  - 1x Monitorlautsprecher 15” 2” m. Endstufe (Abhöre Monitormischer)

- FOH

  - 1x FOH-Mischpult

    - Yamaha – M7CL, PM5D, PM3500

    - Digidesign – Venue Profile, SC48

    - Midas – XL200, Herritage, Verona, Pro6

    - Bei Analogpulten bitte die zusätzlichen Geräte laut Input-Liste einplanen

    - Analogpulte können zwischen Soundcheck und Show, nur von FranzK. benutzt werden.

  - 1x CD-Player

  - 1x Intercom FOH-Bühne

  - Multicore min. 32 Input-Kanäle, min. 8 Returns.

- Mikrofone

  - Laut Listen und Bühnenplan.

- Personal

  - 1x qualifizierter Tontechniker

| FranzK. - Inputs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multicore | Instrument | Mikrofon / DI | Stativ | 48V | (Insert - Analog) |
| 1. | Kick | Shure Beta 52 | Galgen klein |  | Gate 1 |
| 2. | Kick | Shure Beta 52 | Galgen klein |  | Gate 2 |
| 3. | Snare 1 | Shure SM 57 | Galgen klein |  | Compressor 1 |
| 4. | Snare 2 | Shure SM 57 | Galgen klein |  | Compressor 2 |
| 5. | Hi Hat 1 | Condenser | Galgen klein | X |  |
| 6. | Hi Hat 2 | Condenser | Galgen klein | X |  |
| 7. | Tom 1 | Sennheiser e 604 |  |  | Gate 3 |
| 8. | Tom 2 | Sennheiser e 604 |  |  | Gate 4 |
| 9. | Tom 3 | Sennheiser e 604 |  |  | Gate 5 |
| 10. | Tom 4 | Sennheiser e 604 |  |  | Gate 6 |
| 11. | Ride | Condenser | Galgen normal | X |  |
| 12. | OH L | Condenser | Galgen normal | X |  |
| 13. | OH R | Condenser | Galgen normal | X |  |
| 14. | Perc OH L | Condenser | Galgen normal | X |  |
| 15. | Perc OH R | Condenser | Galgen normal | X |  |
| 16. | Konga | Shure SM 57 | Galgen klein |  |  |
| 17. | Tamburin | Condenser | Galgen klein |  |  |
| 18. | Pad | DI |  |  |  |
| 19. | Pad | DI |  |  |  |
| 20. | Bass | Aktiv DI |  | X | Compressor 3 |
| 21. | Bass | Sennheiser MD 421 | Galgen klein |  |  |
| 22. | Gitarre L | Shure SM 57 | Galgen klein |  |  |
| 23. | Gitarre R | Shure SM 57 | Galgen klein |  |  |
| 24. | Voc GT L | Shure Beta 58a | Galgen normal |  | Compressor 4 |
| 25. | Voc Bass | Shure Beta 58a | Galgen normal |  | Compressor 5 |
| 26. | Voc GT R | Shure Beta 58a | Galgen normal |  | Compressor 6 |
| 27. | Voc Drum | Shure Beta 58a | Galgen normal |  | Compressor 7 |
| 28. | Voc Perc | Shure Beta 58a | Galgen normal |  | Compressor 8 |
| 29. |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |

| FranzK. - Outputs |  |
| --- | --- |
| Mix / Return | Monitor / Ziel | (Insert - Analog) |
| 1. | Gitarre links | 31-Band EQ 1 |
| 2. | Bass center | 31-Band EQ 2 |
| 3. | Gitarre rechts | 31-Band EQ 3 |
| 4. | Schlagzeug links | 31-Band EQ 4 |
| 5. | Percussion rechts | 31-Band EQ 5 |
| 6. | Reverb SPX 990 |  |
| 7. | Reverb PCM 90 |  |
| 8. | Delay Dtwo |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| Main L | PA L | 31-Band EQ 7 |
| Main R | PA R | 31-Band EQ 8 |

. Licht:

- Veranstalter stellt Lichtanlage mit allem Zubehör und Personal zur Bedienung in folgendem Umfang:

Frontbeleuchtung:

- 2 * 6er Bar Par 64, CP 62, KEINE Raylights

(Pro Bar 2 * LEE 132, 2 * LEE 106, 2 * offen)

Effektbeleuchtung:

- 4 * 6er Bar Par 64, CP 60, KEINE Raylights

(Pro Bar 2 * LEE 132, 1 * LEE 106, 1 * LEE 116, 1 * LEE 021, 1 * offen)

- 2 * ACL Gruppe Par 64

(nicht gefiltert)

- 2 * DWE 4-Lite Blinder oder 4 * DEW 2-Lite Blinder

- 6 * Movinglight, bevorzugt: Robe Color Spot 575/700/1200, Martin Mac 550/700/2000

(davon bitte 4 in der Backtruss und 2 Unten auf Towern)

- 2 * Stroboskop mind. 1500 Watt dmx fähig

Sonstiges:

- Mind. 1 * Nebelmaschine dmx fähig + Ventilator

- FOH Pultplatz: bevorzugt: JB Licon 1X, MA ScanCo + Ma LightCo., GrandMA light, GrandMA fullsize

- 1 * qualifizierter Lichttechniker

- FranzK. bringt folgendes Equipment mit:

- 4 * Rundumleuchte inkl. 2 Kanal Dimmer

- FranzK. braucht folgenden Lichtstrom:

- 1 * 230V/16 A auf der Bühne

Das Licht muss bis zum Franz K. Crew get in fertig Aufgebaut und Funktionstüchtig sein.

Der Lichtplan und der Bühnenplan liegt bei.

BITTE FÜRS LICHT IN JEDEMFALL RÜCKSPRACHE MIT CHRISTOPHER SCHMALENBACH UNTER: 0177 – 355  14  78 HALTEN, DANKE.

Auf Wunsch kann das komplette Licht- und Tonmaterial durch Franz K. gestellt werden. Dadurch entstehen dem Auftraggeber Zusätzliche Kosten. Je nach Entfernung vom Lager Lüdenscheid/Werdohl und Hallengröße kann das Material ab ca. 1200,00 / 1400,00 EUR zzgl. Benötigter Helfer gestellt werden.

Für Technische Rückfragen:

Verwaltung:

Honseler Str. 41

58511 Lüdenscheid

Tel: 02351 – 43 296 91

Fax: 02351 – 43 296 93

Lager/Disposition:

Carl-Borbeck-Weg 2-4			Mail: info@schmalenbach-vt.de

58791 Werdohl			Internet: www.schmalenbach-vt.de

Tel: 02392 – 50 50 56			Mobil: 0177 – 355 14 78

Fax: 02392 – 50 52 22